奥迪全能四驱越野车2.7T技术参数

| 发动机/电气 |  |
| --- | --- |
| 发动机类型 | V型6缸、多点式电子喷射，双列轻型气缸盖、顶置双凸轮轴、双涡轮增压器 |
| 气门控制/每个气缸气门数 | Vanable凸轮轴控制、液压杯型垂片/5气门 |
| 排量（立方厘米）/缸径×行程（毫米）/压缩比 | 2671 / 81.0×86.4/9.3 |
| 最大功率 | 184千瓦（250马力）/ 5800rpm |
| 最大力矩 | 350 牛米/ 1800－4500rpm |
| 发动机管理系统 | 喷射系统：完全电动连续注入、发动机力矩联动控制、空气质量测量、自适应拉姆达控制、直流高压分配点火、选择性气缸、2个传感器自适应控制、选择气缸组、废气温度控制 |
| 废气排放控制系统 | 2个紧接发动机的预转换器、3道催化转换器，2个热氧传感器 |
| 排放标准 | 欧共体、EU III标准 |
| 发电机（安培）/ 电池（安培/安培小时） | 120 / 340 / 70 |
| 驱动/传动系统 |  |
| 驱动形式 | 带机械差速器的中央差速器与电子稳定程序的永久四轮驱动系统（ESP） |
| 离合器 | 单干板离合器、2个质量调速轮 带联锁液压操作力矩转化器的离合器 |
| 变速箱类型 | 6速手动 带数位信号处理器的5速手动/自动一体化变速箱 |
| 传动比（第1档/第2档） | 3.750 / 2.059 3.665 / 1.999 |
| 传动比（第3档/第4档） | 1.417 / 1.071 1.407 /1.000 |
| 传动比（第5档/第6档） | 0.875 / 0.730 0.742 /- |
| 倒车档/最终驱动比（自动，恒比） | 3.455 / 4.375 4.096 / 3.091 |
| 传动装置/转向/刹车 |  |
| 前驱动轴 | 四联杆式独立悬挂系统、防倾杆、双管气体吸收器的空气悬架弹簧衬垫 |
| 后驱动轴 | 双叉骨悬架、辅助车架、防倾杆、空气悬架弹簧衬垫的载荷衰减器 |
| 转向/转向变速比/转向直径（米）（D102） | 功率补偿、免维护齿轮齿条、 167.2/ 11.68 |
| 刹车系统 | 对角线嵌接双电路刹车系统、电子刹车分配系统、刹车伺服系统、前面：通风盘式制动器、后面：盘式制动器 |
| 车轮/轮胎 | 铸铝7.5J×17/ 225/ 55 R17W |
| 性能/耗油量/声音 |  |
| 最高车速（公里/小时） | 236 234 |
| 0-100公里加速时间（秒） | 7.4 7.4 |
| 燃料等级 | 无铅优质油燃油编号：95 RON |
| 百公里耗油量（升）（城市路况/城市外路况/合计） | 18.0 / 9.8 / 12.8 19.2 / 9.7 / 13.2 |
| 百公里CO2排放量（克） | 307 317 |
| 静止/行驶状态外部噪声等级 （分贝）（A） | 79 / 73 79 / 70 |
| 国内销售服务/保修 |  |
| 换油/检修公里范围 | 达到30,000 （2年的最大值）2） |
| 车辆/油漆/锈蚀保修范围 | 1年、无限定距离 / 3年 / 12年 |
| 重量/装载量 |  |
| 空载重量（公斤）/满载限量(公斤) | 1795 / 2425 1825 / 2455 |
| 前车轴/后车轴载重限量（公斤） | 1260 / 1300 1285 / 1300 |
| 拖车载重限量 无刹车（公斤） | 750 750 |
| 拖车载重限量8％、12％的坡面（公斤） | 2300 / 2100 3) 2300 / 21003) |
| 车顶载重限量（公斤）/车头载重量（公斤） | 100 / 95 |
| 容积 |  |
| 冷却系统容积 （包括加热）（升） | 6 |
| 发动机燃油(包括过滤器)容积（升） | 6 |
| 油箱容积（升） | 70 |
| 车身尺寸/体积 |  |
| 车身类型 | 单一的、完全镀锌、钢、铝发动机罩 |
| 门、座数目 | 5个带侧面防护系统的门 / 5座位 |
| 长/宽/高（毫米） | 4810 / 1852 / 1551（1526无车顶垫板） |
| 轴距/前轮轮距/后轮距(毫米） | 2757 / 1574 / 1585 （毫米） |
| 装货高度（毫米） | 669 |
| 行李箱容量（升） | 455 － 1590（向下折的后座背和车辆加载到顶部） |